## Slide 1
    LF 4: einfache IT-Systeme
Berufliche Schule der Landeshauptstadt Schwerin - Technik -
Klasse : FIN/ISE

## Slide 2
Wiederholung
Grundlagen der Elektrotechnik
- Leistung + Übungsaufgaben
- Stromdichte + Übungsaufgaben
komplexe Anwendungsaufgaben mit der Methode „THINK – PAIR – SHARE“ lösen
Zusammenfassen der Unterrichtsstunde
Unterrichtsverlauf

## Slide 3
Umwandeln der Maßeinheiten:
-1 mΩ in kΩ
- 325 mA in A
- 0,8 kA in mA
- 1,2 kΩ in Ω
- 0,6 MΩ in kΩ
Wiederholung

## Slide 4
- Leistung ist die auf eine Zeit bezogende Arbeit.
Formelzeichen: P (Power)
Maßeinheit: W (Watt)
Formel der elektrischen Leistung: P=U*I
Je größer die Spannung oder der Strom ist, umso größer
ist die Leistung.
P=R*I2  Die Leistung wächst
Leistung

## Slide 5
Weitere Formeln zur Leistung:
P=R*I2  Die Leistung wächst proportional zum Quadrat
des Stromes.
Das bedeutet: wird der Strom verdoppelt,
vervierfacht sich die Leistung.
P=U2/ R Die Leistung wächst proportional zum Quadrat
der Spannung.
Das bedeutet: wird die Spannung verdoppelt,
vervierfacht sich die Leistung.
Leistung

## Slide 6
Aufgabe:
Eine USB-PC-Leuchte (U=5V) nimmt einen Strom von 300mA auf.
Berechnen Sie den Betriebswiderstand und
die Leistung der Lampe.
Geg: ges:
Lös:
Leistung

## Slide 7
Aufgabe:
Eine USB-PC-Leuchte (U=5V) nimmt einen Strom von 300mA auf.
Berechnen Sie den Betriebswiderstand und
die Leistung der Lampe.
Geg: U=5V ges: R in Ω
I= 300mA P in mW
Lös:
Leistung

## Slide 8
Aufgabe:
Wie groß sind der Strom und der Widerstand einer
20W- Halogenlampe?
Geg: ges:
Lös:
Leistung

## Slide 9
Aufgabe:
Wie groß sind der Strom und der Widerstand einer
20W- Halogenlampe?
Geg: U=12V ges: R in Ω
P=20W I in A
Lös:
Leistung

## Slide 10
Stromdichte ist die Stromstärke je Querschnittsfläche in mm2.
Formelzeichen: S (gebräuchlich ist auch J)
Maßeinheit: A/ mm2
Formel der elektrischen Stromdichte: S=I / A
Stromdichte

## Slide 11
Aufgabe:
Eine 2W- USB-PC-Leuchte (U=5V) ist über eine Leitung mit einem Durchmesser von 0,977mm je Ader angeschlossen.
Wie hoch ist die Stromdichte in der Leitung.
Geg: ges:
Lös:
Stromdichte

## Slide 12
Aufgabe:
Eine 2W- USB-PC-Leuchte (U=5V) ist über eine Leitung mit einem Durchmesser von 0,977mm je Ader angeschlossen.
Wie hoch ist die Stromdichte in der Leitung.
Geg: P=2W ges: [ I] A
d= 0,977mm [A] mm2
U=5V [S] A/mm2
Lös:
Stromdichte

## Slide 13
Methode:
Anwendungsaufgaben

## Slide 14
Aufgabe:
In einer Firma soll eine USV für 15 Computer installiert werden. Jeder Rechner hat ohne Peripheriegeräte eine Leistung von 160W.
Wie groß muss die USV dimensioniert werden, damit sie eine Energieausfallzeit von 30min überbrücken kann?
Geg: ges:
Lös:
Anwendungsaufgaben

## Slide 15
Aufgabe:
In einer Firma soll eine USV für 15 Computer installiert werden. Jeder Rechner hat ohne Peripheriegeräte eine Leistung von 160W.
Wie groß muss die USV dimensioniert werden, damit sie eine Energieausfallzeit von 30min überbrücken kann?
Geg: U=230V ges: [ I] A
P= 160W [Q] Ah
z=15 PCs [Q] C
t= 30min
Anwendungsaufgaben

## Slide 16
Aufgabe:
In einer Firma soll eine USV für 15 Computer installiert werden. Jeder Rechner hat ohne Peripheriegeräte eine Leistung von 160W.
Welchen Querschnitt muss die Zuleitung von der USV zu den Computern besitzen, wenn die maximale Stromdichte von 5A/mm2 nicht überschritten werden darf?
Anwendungsaufgaben

## Slide 17
Zusammenfassung