## Slide 1: Lehrpräsentation zur Strukturierten Verkabelung
Erstellt von: Hakob Akopjan
Klasse: FIN/ISE71
Datum: 02.03.2020

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Definition und Normung
Bereiche
  Primärbereich
  Sekundärbereich
  Tertiärbereich
Elemente
Kabeltypen
  Twisted-Pair-Kabel
    Shielded-Twisted-Pair-Arten
  Lichtwellenleiter
    Multimodefaser
    Monomodefaser

## Slide 3: Inhaltsverzeichnis
Vergleich: Twisted-Pair und Lichtwellenleiter
Beeinträchtigungen
Quellen

## Slide 4: Definition und Normung
andere anerkannte Bezeichnungen:
  Universelle Gebäudeverkabelung (UGV)
  Universelle Kommunikationsverkabelung (UKV)
Konzept für die Verkabelung mit anwendungsneutralen Kommunikationskabeln in und zwischen Gebäuden
Genormt durch CENELEC (Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung
  Europäische Norm – EN 50173

## Slide 5: Bereiche

## Slide 6: Primärbereich
andere Bezeichnungen:
  Campusverkabelung
  Geländeverkabelung
Verkabelung der Gebäude eines Standortes untereinander
umfasst das Kabel von dem Standortverteiler zu einem Gebäudeverteiler, die Gebäudeverteiler und die Kabel zwischen den Gebäudeverteilern
große Kabellängen notwendig – meist Glasfaserkabel, selten: Kupferkabel
max. Kabellänge:
  Kupferkabel – Twisted-Pair-Kabel mit VDSL-Modem 900m
  Glasfaserkabel – 2000m

## Slide 7: Sekundärbereich
auch Steigbereichverkabelung oder Gebäudeverkabelung genannt
vertikale Stockwerkverkabelung, also die Verkabelung der Stockwerke eines Gebäudes
umfasst die Kabel von dem Gebäudeverteiler zu den Stockwerkverteilern
Verkabelung mit Twisted-Pair-Kabel
max. Kabellänge: 100m

## Slide 8: Tertiärbereich
auch Etagenverkabelung genannt
ist die horizontale Stockwerkverkabelung, also die Verkabelung innerhalb der Stockwerke
umfasst die Kabel von dem Stockwerkverteiler zu den Anschlussdosen
Verkabelung mit Twisted-Pair-Kabel
max. Kabellänge: 100m

## Slide 9: Elemente
Verteilerschränke
  19 Zoll Racks verbaut
  enthalten Gebäude- und Stockverteiler
  aber auch: Hub, Switch oder Telefonanlagen
Patchpanel
  sind Verteiler für die Patchkabel
Patchkabel
  werden für Patchpanels als Rangierungen sowie zum Anschluss von Endgeräten an Anschlussdosen verwendet
Anschlussdosen
  Anschlussmöglichkeiten der Patchkabel mit der RJ-45 Buchse

## Slide 10: Kabelarten

## Slide 11: Twisted-Pair-Kabel
ist ein Kabeltyp bei denen die Adern paarweise verdrillt sind
Verdrillung vermeidet Geräusche von Außenquellen und Übersprechen auf Multipaar-Kabeln
Grundsätzlich wird zwischen 2 Typen unterschieden
UTP – Unshielded Twisted-Pair | STP – Shielded Twisted-Pair
ungeschirmte Twisted Pair Adern ohne Gesamtschirm preisgünstiger als STP | geschirmte Twisted Pair Adern mehrere Typen

## Slide 12: Shielded Twisted-Pair - Arten
Shielded Twisted Pair (STP) = TP-Kabel mit einem Kupfergeflecht als Abschirmung
Foiled Twisted Pair (FTP) = TP-Kabel mit einer Aluminiumfolie als Abschirmung
Screened Shielded Twisted Pair (S/STP) und Screened Foiled Twisted Pair (S/FTP) = Adernpaare noch einmal gegeneinander abgeschirmt

## Slide 14: Lichtwellenleiter
auch Lichtleitkabel (LLK) oder Glasfaserkabel genannt
sind aus Lichtleitern bestehende und teilweise mit Steckverbindern konfektionierte Kabel und Leitungen zur Übertragung von Licht

## Slide 15: Mutimodefaser
Stufenindexfaser
Gradientenindexfaser

## Slide 16: Mutimodefaser
Stufenindexfaser
mehrere Lichtwellen gleichzeitig geschickt
Harte Reflexionen an den Faserwänden
Brechzahl fällt zwischen Mantel und Kern
Ausgangssignal: wird schlechter
Einsatz: Verbindungskabel im Patchschrank
Gradientenindexfaser
mehrere Lichtwellen gleichzeitig geschickt
Weiche Reflexionen an den Faserwänden
Brechzahl des Kerns nimmt parabelförmig ab
Ausgangssignal: gut
Einsatz: Verbindungen von Gebäuden oder Etagen

## Slide 17: Monomodefaser
auch Singlemodefaser genannt
Lichtwellen werden gerade hindurchgeleitet
für weite Strecken eingesetzt
relativ teuer – starker Laser erforderlich
Einsatz: für Stadt- und Zugangsnetze

## Slide 18: Vergleich
Twisted-Pair-Kabel
Vorteile
kostengünstig
hohe Flexibilität
Nachteile
störanfällig
Abhörbar
Niedrige Reichweiten
Lichtwellenleiter
Vorteile
höhere Reichweiten
höhere Datenraten
abhörsicher
weniger störanfällig
Nachteile
hohe Kosten bei Anschaffung
Nicht flexibel

## Slide 19: Beeinträchtigungen
Attenuation = Dämpfung
  Verringerung der Signalstärke über hohe Reichweiten
NEXT = Übersprechen oder Nebensprechen
  Gespräche können leise abgehört werden
Noise = Rauschpegel
  Überlagerungen von Wellen, die das Signal stören

## Slide 20: Quellen
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauschen_(Physik)
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0301282.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersprechen
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtwellenleiter
https://www.glasfaserkabel.de/Glasfaserkabel-Vorteile-gegenueber-Kupferkabeln:_:15.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#UTP
https://www.cbo-it.de/de/wissen/217-der-unterschied-zwischen-glasfaserkabeln-twisted-pair-und-koaxialkabeln.html